# Кресла-коляски для инвалидов

# Инструкция по эксплуатации

# Кресла-коляски для инвалидов VCWK9AC

# Показания к использованию:

Кресла-коляски инвалидные складные предназначены для передвижения больных и инвалидов с частичной или полной потерей функций опорно-двигательного аппарата в условиях помещений и на площадках с твердым покрытием для преодоления незначительных расстояний. Рама изделия  выполнена из хромированной стали или алюминия. Они очень легки и надежны в эксплуатации, что дает возможность широко использовать их как в стационаре, так и в домашних условиях. Подлокотники при необходимости откидываются или снимаются, что делает удобным посадку и высадку инвалида. Часть моделей дополнительно имеют санитарное оснащение.

Противопоказания:

По решению врача

Строение коляски VCWK9AC:

1. каркас

2. каркас спинки

3. ручка с тормозом

4. спинка

5. задние колесо - надувные

6. обод

7. тормоз

8. передние шины — литые

9. площадка для ног

10. подножки

11. антиопрокидыватели

12. подлокотник

Особенности:

- корпус из алюминия (модели VCWK9AC, VCWK9AW, VCWK9AH, VCWK9AS, VCWK9C)

- возможность сложения

- вспомогательные ручки

- задние колеса со стояночным тормозом и фиксацией положения

- вращающиеся и отсоединяющиеся опоры для ног

- регулировка угла наклона и возможность убирания опоры для ног - в моделях VCWK7, VCWK7T, VCWK9AW, VCWK9AC, VCWK9AH

- убирающееся, мягкое сиденье

- вспомогательные ручки с тормозом  – в модели VCWK7, VCWK7T, VCWK9AC

- обивка, в том числе сидение и спинка из искусственной кожи или нейлона

- подлокотники из искусственной кожи,

- подголовник из нейлона

- опоры для ног из искусственной кожи

- вспомогательные ручки, столик из пластика

Технические характеристики VCWK9АС:

- Глубина сидения: 40 см

- Ширина сидения: 42, 46 см (зависит от размера коляски)

- Ширина коляски: 62, 66 см (зависит от размера коляски)

- Высота коляски: 93 см

- Длина коляски: 110 см

- Максимальная нагрузка: 90 кг

- Вес коляски: 17 кг

- Высота спинки: 40 см

- Принадлежности – насос, ключ для регулировки

- Серийный номер и дата выпуска: указан на изделии

Правила техники безопасности:

Перед эксплуатацией кресел-колясок следует соблюдать следующие правила безопасности:

- Перед посадкой в кресло, ведущие (большие) колёса должны быть поставлены на тормоз

- При посадке в кресло категорически запрещается вставать на площадки для ног, которые перед посадкой должны быть приведены в вертикальное положение.

Эксплуатация

Кресла-коляски легко складываются и раскладываются без применения специальных средств.

Как открыть кресло: Наклоните кресло в сторону и надавите на сиденье пока оно до конца не откроется, приведите кресло в вертикальное положение.

Как закрыть кресло: Приведите площадки для ног в вертикальное положение, наклоните кресло в сторону и поднимите (потяните) сиденье вверх до полного закрытия.

Съёмные подножки:

В данных моделях имеется возможность изменения угла наклона подножек с помощью рычага, расположенного в верхней части каждой подножки.

Для большего удобства посередине обеих подножек в модели VCWK7T установлены мягкие упоры под голени.

Тормоза

На всех моделях установлены тормоза. Для установки на тормоз необходимо передвинуть рычаг тормоза вперёд до полной блокировки колёс.

Уход за системой:

Для продления срока эксплуатации коляски и соблюдения мер безопасности советуем придерживаться следующих рекомендаций:

- не превышайте максимально допустимую нагрузку на коляску

- не рекомендуется перевозить на коляске тяжелые вещи, так как это негативно влияет на ее стабильность;

- все пластмассовые и рамочные части должны чиститься только обычными домашними чистящими средствами

- раму/несущий каркас коляски необходимо протирать влажной тканью, не использовать средств для полировки, поскольку это может привести к повреждению защитных покрытий

- систематически удалять загрязнения

- не хранить в помещениях с очень высокой влажностью (ванна, прачечная и т.д.), или на открытом воздухе

- необходимо периодически смазывать машинным маслом механизм складывания

- возможна ручная чистка обивки при температуре не выше +40оС. Не применять хлорсодержащие и отбеливающие моющие средства. Сушить вдали от нагревательных приборов. Избегать попадания прямых солнечных лучей. Не гладить.

- чистить туалетное судно каждый раз сразу после его использования

Упаковка, хранение, транспорт

- одна упаковка  из  картона размеры, которой зависят от размера коляски. На ней  находятся  название изделия и его код.

- правила ухода за изделием – в каждой коробке

- хранить необходимо в единичной упаковке, в закрытых помещениях, защищать от атмосферных факторов

-  транспорт  изделия  возможен в  единичной упаковке, в сборной картонной упаковке или полиэтиленовым пакете, всеми видами транспорта. Необходимо защищать от промокания и влажности.

Комплектация:

Коляска ,насос, ключь, документация.

Производитель:

mdh sp. z o.o. / МДХ ООО

ul. Tymienieckiego 22/24 / ул.Тыменецкого 22/24

90-349 Łódź Polska / 90-349 Лодзь, Польша

tel. 42 674 83 84

fax: 42 636 52 21

www.mdh.pl

www.viteacare.com

# Text boxes

3

4

2

12

5

6

10

7

11

1

9

8