| Общие сведения об изделии Наименование изделия: Кресло-коляска инвалидное Вариант исполнения: BINGO-Evolution Изготовитель: Hoggi GmbH Германия 1. Назначение изделия Кресло-коляска предназначено для детей с нарушениями функций опорно-двигательного аппарата. Кресло-коляска предназначено для перевозки одного ребенка как внутри так и снаружи помещений. 2. Основные технические данные Наименование параметра Значение параметра Функции/регулировки Максимальная грузоподъемность 60кг - Вес изделия 20,0кг Сиденье: ширина регулируемая 230-350мм бесступенчатая глубина регулируемая 300-450мм бесступенчатая угол наклона регулируемый (относительно горизонтали) 0-45° бесступенчатая Спинка: высота регулируемая 620-830мм бесступенчатая угол наклона регулируемый (относительно горизонтали) 90°-135° бесступенчатая Подножка фиксированная 90°: (выбор Пользователя в момент заказа) длина регулируемая 160-400мм бесступенчатая угол наклона опоры для стоп (относительно горизонтали) 0°/90° 2 положения Подножка регулируемая 85°-160°: (выбор Пользователя в момент заказа) длина регулируемая 190-400мм бесступенчатая угол наклона опоры для стоп (относительно горизонтали) 0°/90° 2 положения Колеса: задние диаметр 290мм быстросъемные передние диаметр 190мм с блокиратором Габаритные размеры в рабочем положении: ширина 680мм - длина 920мм - высота (ручка для толкания) регулируемая 860-1180мм бесступенчатая Габаритные размеры в положении для транспортировки: ширина 680мм - длина 800мм - высота с колесами/без колес 380/310мм - Точность измерений: ±15 мм / 1,5 кг Производитель оставляет за собой право вносить технические изменения. | 3. Правила эксплуатации Не превышайте максимальную допустимую нагрузку. Соблюдайте инструкции по уходу и техническому обслуживанию. Используйте кресло-коляску только в соответствии с инструкциями. 4. Обслуживание и уход Срок эксплуатации кресла-коляски зависит от обращения с ним, хранения, регулярного и текущего обслуживания, а также чистки Тканевые поверхности: Очищайте подушки сиденья и спинки смоченной в горячей воде влажной тряпочкой. Для удаления трудносмываемой грязи используйте неагрессивное моющее средство Пластиковые поверхности: Чистите пластиковые детали специальными чистящими средствами для пластика. Пользуйтесь только мягкой щеткой или мягкой губкой. Металлические поверхности: Высокое качество верхнего слоя гарантирует надежную защиту от коррозии. Во время чистки используйте только теплую воду и бытовые моющие средства, а так же мягкие щетки и ткани. Убедитесь, что влага не попадает в трубки рамы. Сильные загрязнения лучше всего удалять с помощью специальных средств для очистки металлических поверхностей. 5. Комплексная проверка технического состояния В обычных условиях эксплуатации комплексную проверку технического состояния кресла-коляски рекомендуется осуществлять один раз в год и не менее одного раза перед первым вводом в эксплуатацию и после длительного неиспользования. - Проверка деталей рамы и поворотных трубок на предмет пластических деформаций, трещин и ненадлежащего функционирования. - Визуальный осмотр на предмет повреждений краски (развития коррозии). - Проверка работоспособности колес (легкость и равномерность хода и т.д.). - Проверка прочности и надежности затяжки всех винтов. 6. Транспортировка и хранение При транспортировке и хранении кресла-коляски необходимо следовать следующим инструкциям: - Хранить в сухом месте (от +5°С до +41°C); - Относительная влажность воздуха должна быть в пределах от 30% до 70%; - Необходимо обеспечить достаточное покрытие или упаковку для защиты кресла-коляски от ржавчины и инородных тел (например, соль, вода, морской воздух, песок, пыль). |
| --- | --- |

| 7. Состав изделия и комплектность поставки Кресло-коляска механическое состоит: - рама с амортизаторами – 1шт - колесо переднее (литое или пневматическое) – 2шт - колесо заднее (литое или пневматическое) с парковочным тормозом – 2шт - сиденье с опорами тазового отдела + спинка с опорами грудного отдела – 1кт - обивка сиденья и опор – съемная - подножка с опорой стоп – 1шт - абдуктор – 1шт - поручень (ограничитель) – 1шт - подголовник – 1шт - ремень фиксирующий 5-точечный – 1шт - крыша – 1шт - насос (при наличии пневматических колес) – 1шт - инструменты – 1кт - руководство пользователя – 1шт 8. Гарантийные обязательства Гарантия предусматривает бесплатный ремонт оборудования в случае проявления заводских дефектов в течение сроков и на условиях, указанных в гарантийном талоне, начиная с даты передачи Пользователю/Покупателю. 9. Утилизация Кресло-коляска выполнено из металла и пластика. Никаких специальных рекомендаций по утилизации не требуется. Не выбрасывайте кресло-коляску в не предназначенных для свалки местах. Кресло-коляска должно быть утилизировано в соответствии с принятыми в стране правилами утилизации оборудования. 10. Сведение об изделии Кресло-коляска механическое BINGO-Evolution серийный номер ________________, изготовлено и принято в соответствии с обязательными требованиями государственных стандартов, действующей технической документацией и признано годным для эксплуатации. Год изготовления Указан на оборудовании Срок службы четыре года 11. Сервисный центр Адрес: 111123, Россия, г. Москва, шоссе Энтузиастов, д. 56 Тел.: +7 (925) 221-58-25 | Кресло-коляска инвалидное «HOGGI» с принадлежностями: Вариант исполнения: BINGO-Evolution Технический паспорт оборудования |
| --- | --- |
|  |  | ВМЕСТЕ мы можем помочь детям стать мобильнее! |